MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto:                  Melhoria Pré Escola Municipal

Proprietário:             PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO RS

Endereço:          RUA DONA GUILHERMINA, 1225

Área da Edificação: 159,70m de muro e 120,0m² de piso no Pavilhão

Este documento técnico tem por objetivo conhecer os serviços necessários para a execução da Melhoria na Pré Escola, com base no projeto em anexo, bem como demonstrar os seus quantitativos.

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Limpeza do terreno:

o terreno para construção esta limpo pronto para iniciar a Obra

  - Ligações provisórias de água potável e esgoto sanitário: 1 unidade

  - Ligações provisórias de energia elétrica (baixa tensão): 1 unidade

  - Locação da obra (gabarito convencional para muro e gradil):

- L= 54,30m + 15,0m  = 69,30m

1.5 . ABERTURAS DE VIDRO:

1.5.1. Janela de correr no meio com vidro fume,  e = 10mm,

com ferragem: (3,60m x 1,57m)= 5,65m²= 2 unid.

1.5.2. Porta de correr com vidro e = 10mm,

com  ferragem: (2,05m x 2,82m) = 5,78 m²  = 1 unid

1.5.3. Porta de correr com vidro e = 10mm,

com  ferragem: (2,25m x 2,82m) = 6,35 m²  = 1 unid

1.5.4. Vidro no Box de correr e = 10mm, sendo porta de 70cm e 0,53m fixo

com  ferragem: (0,70m x 2,00m) = 1,40m² = 1 unid

1.5.4. Vidro no Box fixo e = 10mm, sendo  0,53m fixo

com  ferragem: (0,53m x 2,00m) = 1,06m² = 1 unid

2.0 – MOVIMENTO DE TERRA

2.1. Escavação não será necessário esta pronto para a Implantação

3.0 – INFRA-ESTRUTURA: fundação   L = 159,70m

3.1.  Blocos Isolados para Pilares no muro

(0,50 x0,50 x 0,60m)  c/  H = 0,60m: 33 unidades

3.1.1. Escavação manual dos blocos (fundações rasas ≤ 1,50m):

- Área escavada do muro: 0,60 x 0,60 x 0,60 x 33un = 7,13m³

3.1.2.  Preparo de fundo c/ regularização e compactação de fundo dos blocos:

- Área dos blocos do muro: 0,60 x 0,60 x 33un = 11,88m²

3.1.3 Concreto estrutural (Fck 20 MPa):

- Altura média de cada bloco: 0,60x 0,60 x 0,60m

- Volume de bloco do muro: 0,60 x 0,60 x 0,60 x 33 = 7,13m³

3.1.4 Lançamento e adensamento de concreto em sapatas:

- Altura média de cada bloco: 0,60m

- Volume de bloco do muro: : 0,60 x 0,60 x 0,60 x 33 = 7,13m³

4.0 – SUPERESTRUTURA NAS PAREDES

4.1. Pilares em pré moldado, perímetro = 159,70m; h = 3,00m;

a cada 6,0m + p/ portões, perfil ( 20X20)cm:   33 unidades

5.0 – PAREDES EM PLACAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO H = 2,0M

5.1. Placas de concreto:  Perimetro do terreno – portões

Perímetro = 52,50m + 65,0m + 42,30m = 159,70m

Portões: 3,40m + 3,60m = 6,90m

Placas  L= 159,70m – 6,90m = 152,80 m

Parede muro  em placa = ( 152,80m x 2,0m) = 305,60m²

6.0 – CALÇADAS:

Com 2,0m de largura em toda sua extensão:

Área passeio: ( (110,77m↓3+ 13,60m²) =124,37m²

6.1. Camada de  brita 5cm =  124,37m² x 0,05 = 62,19m³

6.2. Meio fio de concreto: Extensão lateral = 4,0m +9 2,0m = 6,0m

6.3.1.  Contrapiso de concreto 4cm para  calçada: frente + lateral

= ( 10+42,30m +2,0m+4,0m) x 1,90m = 110,77m²

6.3.2.  Contrapiso de concreto 4cm para  calçada entrada

= ( 3,40m x 4,0m) = 13,60m²

6.3.  Contrapiso de concreto 4cm total:

= ( 110,77 +13,60)  = 124,37m²

6.4. Piso podotátil =  (10,0m +42,30m + 2,0m + 4,0m )  = 58,30m²

Piso podotátil em área = 58,30m x (0,40m x 0,40m)   = 9,33m²

6.5. Área passeio com bloco de concreto = 124,37m² - 9,33m² = 115,04m²

7.0 – SERVIÇOS DIVERSOS

7.1. Corrimão em tubo de aço de 1.1/2”: (2 x 3,50m + 2 x 4,0)  = 15,0m

7.2.  Grade para portão:

7.2.1. Portão de entrada:  Portão de correr =   2,0 x 2,0m = 4,00m² = 1 unidade

7.2.2. Grade fixa na entrada:  =  2 x ( 0,70 x 2.0)m = 2,80m²

7.2.3. Portão lateral:  Portão de correr =   3,50 x 2,0m = 7,00m² = 1 unidade

ETAPA 2: PISO NO PAVILHÃO DA PRÉ ESCOLA:  A= 120,0M²

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES

Locação da Obra: (8m + 15m) x 2 lados) =  46m

1.1  – INFRA-ESTRUTURA:  FUNDAÇÃO

1.1.  Sapatas  3 unidades Isoladas com Pilares para apoio pré laje

Sapatas=(,60 x 0,60m) x 0,30m  +  Pilares = 0,20x0,20 x 1,00m;

1.1.2. Escavação manual das sapatas, pilares e vigas:   Área escavada da edificação

Sapatas e pilares: H= 1,0m, + 0,30m = 1,30m:

1,30m x 0,80 ( largura)  x 3 unidade =  3,12 m³

Vigas = 0,20 x 0,20 x 61m ( extensão) =  2,44m³

L= (8+8+15+15+15)= 61m

Total de área escavada:  = 3,12 + 2,44 =5,56m³

1.1.3. Concreto estrutural (Fck 20 MPa):

Altura média de cada sapata: 0,30m

Volume da sapata da edificação: 0,60 x 0,60 x 0,30m x 3 = 0,324m³

1.1.4. Armação da sapata de fundação:

Sapata  edificação DN 5/16”:

(60x60x30)cm: L= (0,50 + ( 0,15x 2)) = 0,80m x 5 vezes x 2 lados x 3 unid = 24,0m;

= 24,0m x 0,39kg/m = 9,36kg.

1.2.    Vigas baldrame e pilares de apoio:

1.2.1. Forma de madeira comum (2,5 x 30 cm) para viga baldrame, inclusive desforma:

V1= 61,0m x ((2 lados x 0,30m)+0,15m) =45,75m².

“Pescoço” dos pilares(0,20m x 0,20m) (considerando altura de 1,00m):

2 x (0,20m + 0,20m) x 1,0m x 3 = 2,40m².

Total geral: 45,75 + 2,40 =  48,15m²

1.2.2.   Armadura CA-50 - DN 3/8” ( 10mm)

vigas  edificação:

V1= 61,0m x 6 barras =  366,0kg

Pilares fundação DN 3/8”:

( 1,0m de altura x 4 barras) x 3 pilares = 12,0m

Total de forma:  = (366 +12) x0,56kg/m  = 211,68kg.

1.2.3.   Armadura CA-60  - 5mm

Estribos  edificação:

V1= 61,0m /0,15m = 407 x 1,0m = 407,0m.

Estribo dos pilares:  = 1,0/0,15= 7         - L estribo = (14+14) x2 +15 = 71cm = 0,71m

(7 x0,71m)x 3 pilares = 14,91m

Armadura total: (407+14,91 ) x 0,154kg/m = 64,97kg.

1.2.4. Concreto estrutural (Fck=20 MPa) para as viga baldrame e “pescoço” dos pilares:

Volume viga Baldrame:

V1= 61,0m x 0,150 x 0,30m =   2,75m³.

Pilares: 0,20 x 0,20 x 1,00m x 3 = 0,12m³

Volume total: 2,75 +0,12 = 2,87m³.

1.2.5.	Lançamento e adensamento de concreto em fundação:

Volume viga Baldrame:

V1= 61,0m x 0,150 x 0,30m =   2,75m³.

Pilares: 0,20 x 0,20 x 1,00m x 3 = 0,12m³

Volume total: 2,75 +0,12 = 2,87m³.

1.2.6.	Pré Laje:  8,0m x 15,0m = 120,0m²

1.2.7. Alvenaria em tijolo cerâmico furado 11,5 x 19 x 19 cm de 1/2 vez:

Muro de alvenaria:

Lateral direita= 15,0m x 1,0m (altura) = 15,0m²

22.0 – SERVIÇOS FINAIS

22.1. Limpeza final da obra = 120,0m²

Muliterno RS, 20 de outubro de 2021.

MARIVETE B. LONGARETTI                                  ADAIR BARILLI

Eng Civil Pref. Municipal                                       PREFEITO MUNICIPAL

CREA 076974